## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERÍA · ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SUSTENTACIÓN DE TESIS
Sistema inteligente basado en
analítica de datos temporales
Diagnóstico y pronóstico del desempeño de un radioenlace rural altoandino
TESISTA
Bach. Jose Ubelser Tamay Nuñez
ASESOR
Dr. Carlos Jesús Koo Labrín
Cajamarca, Perú · 2026
Notes: Apertura: presentar la investigación como un caso real de ingeniería de sistemas, con un radioenlace en operación y evaluación comparativa rigurosa. No prometer superioridad uniforme.

## Slide 2
MOTIVACIÓN
¿Por qué investigar el desempeño de radioenlaces rurales?
La disponibilidad del servicio depende también de la capacidad de diagnosticar y anticipar degradaciones.
Fuente: Tesis, capítulo I; cifras de contexto ITU [1] e INEI [2].
02
48 %
Población rural mundial que usaba Internet (2024)
Dato de contexto, no del radioenlace
21,7 %
Hogares rurales peruanos con Internet (2025)
Dato de contexto, no del radioenlace
≈12 km
Radioenlace real Cuñacales–San José
Escenario altoandino de Cajamarca
La conectividad no termina con desplegar infraestructura: la continuidad operativa requiere transformar telemetría en decisiones de supervisión.
Evaluación con mediciones registradas durante la operación real.
Diagnóstico, detección de anomalías, pronóstico y explicabilidad en un mismo sistema.
Metodología reproducible para investigación aplicada en escenarios altoandinos.
Notes: Justificación: no confundir brecha de acceso a Internet con la brecha específica de gestión del radioenlace. Estas cifras muestran el contexto social, no prueban impacto causal del sistema.

## Slide 3
PROBLEMA CIENTÍFICO
De registros dispersos a conocimiento operacional
Los indicadores aislados y la supervisión manual no bastan para caracterizar la dinámica temporal.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
03
TELEMETRÍA
RSSI · SNR · MCS · tasa DL
LIMITACIÓN
Consulta histórica y umbrales fijos
NECESIDAD
Clasificar · anticipar · explicar
BRECHA QUE ABORDA LA TESIS
No existía en el caso estudiado un flujo integrado y evaluado cronológicamente para convertir telemetría en estados, anomalías, pronósticos y alertas interpretables.
Notes: Explicar que el vacío no consiste en ausencia global de algoritmos de machine learning, sino en su integración y validación temporal dentro del escenario real estudiado.

## Slide 4
PLANTEAMIENTO
Problema, objetivo e hipótesis general
Tres formulaciones alineadas con la comparación de un artefacto tecnológico y sus referentes.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
04
PREGUNTA GENERAL
¿En qué medida un sistema inteligente basado en analítica de datos temporales mejora el diagnóstico y pronóstico del desempeño operacional de un radioenlace rural altoandino?
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema inteligente basado en analítica de datos temporales para mejorar el diagnóstico y pronóstico del desempeño operacional de un radioenlace rural altoandino.
HIPÓTESIS GENERAL
El sistema mejora significativamente el diagnóstico y pronóstico frente a métodos convencionales y modelos de referencia. La contrastación final debe determinar en qué funciones se cumple.
Notes: Enunciar que la hipótesis no se declara verdadera por construir un sistema: se contrasta con métricas fuera de muestra. En la tesis la decisión resultó respaldo parcial.

## Slide 5
ESTRUCTURA DE LA DEFENSA
Cuatro objetivos, cuatro preguntas y cuatro bloques de evidencia
La exposición mantiene trazabilidad desde el planteamiento hasta conclusiones.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
05
OE1
Calidad y caracterización
Cobertura · completitud · consistencia temporal
OE2
Diseño e integración
Módulos · entradas/salidas · pruebas funcionales
OE3
Diagnóstico y pronóstico
F1/AUC · anomalías · MAE/RMSE · IC 95 %
OE4
Anticipación y explicabilidad
Alertas a 15 min · indicadores influyentes
Notes: A cada pregunta se asigna un resultado observable. Mantener esta estructura para que el jurado no tenga que buscar las respuestas.

## Slide 6
EJE CENTRAL 01
Metodología con trazabilidad
No basta entrenar modelos: hay que demostrar cómo se obtuvieron, depuraron y evaluaron los datos.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA · INGENIERÍA DE SISTEMAS
06
Notes: Transición hacia la sección más importante de la sustentación: validez del procesamiento, diseño temporal e instrumentos de registro.

## Slide 7
METODOLOGÍA
Clasificación metodológica de la investigación
Diseño del estudio y procedimiento de evaluación computacional son conceptos distintos.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
07
ENFOQUE
Cuantitativo
FINALIDAD
Aplicada
NIVEL
Predictivo
DISEÑO
No experimental, longitudinal
MÉTODO
Hipotético-deductivo
CONSTRUCCIÓN
Ciencia del diseño (design science)
Evaluación computacional comparativa: persistencia, Ridge e HistGradientBoosting sobre periodos cronológicos de prueba.
Notes: Aclaración para el jurado: no experimental describe el estudio de campo, donde no se manipuló el radioenlace. La experimentación computacional consiste en comparar modelos bajo procedimientos reproducibles, no en intervenir condiciones físicas.

## Slide 8
METODOLOGÍA
Escenario de estudio: radioenlace en operación
Cuñacales–San José · Cajamarca · aproximadamente 12 km · 26 de enero a 31 de mayo de 2026.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
08
ENLACE PUNTO A PUNTO
Esquema conceptual, no perfil topográfico medido
UNIDAD DE OBSERVACIÓN
Radioenlace Cuñacales–San José
UNIDAD DE ANÁLISIS
Registro temporal consolidado por minuto
LÍMITE DE LA INFERENCIA
Resultados del enlace y periodo observado; no extrapolación automática a otros enlaces.
Notes: Explicar costo y dificultad de instrumentar escenarios altoandinos; esta tesis no exige instalar más enlaces para validar el estudio de caso, aunque sí delimita la generalización. La topografía mostrada es una ilustración no medición de campo.

## Slide 9
METODOLOGÍA
Población accesible, muestra analítica y cobertura
Separación entre archivos, lecturas AP, minutos observados y registros completos.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
09
90
archivos diarios
173 513
registros AP
únicos
180 025
minutos de malla
118 458
minutos
observados
117 911
minutos completos
65,80 %
Cobertura temporal de la malla
118 458 / 180 025
99,54 %
Completitud multivariable entre minutos observados
117 911 / 118 458
La completitud de 99,54 % NO significa que se haya capturado el 99,54 % del calendario.
Notes: Precisión metodológica clave: la cobertura temporal de 65.80 % y la completitud entre minutos observados de 99.54 % tienen denominadores distintos. No ocultar interrupciones de captura.

## Slide 10
METODOLOGÍA
Flujo reproducible del sistema inteligente
Preparación rigurosa → representación temporal → modelos → contraste → interpretación.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
10
01
Integración
Archivos, marcas temporales
02
Depuración
Duplicados y centinelas
03
Características
Rezagos y ventanas causales
04
Modelos
Clasificación, anomalías, pronóstico
05
Evaluación
Métricas e intervalos
06
Explicación
Variables influyentes
Condición transversal: preservar los archivos originales y la trazabilidad de cada transformación.
Notes: Mostrar que cada transformación tiene evidencia en fichas, código y tablas. La construcción de características utiliza información hasta t; objetivos futuros no se interpolan.

## Slide 11
METODOLOGÍA
Validación cronológica: cómo se evitó la fuga de información
Se conservó el orden temporal para simular predicciones sobre observaciones posteriores.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
11
70 % entrenamiento
15 %
15 %
Entrenamiento
Hasta 06/05/2026 03:01
Validación
Hasta 18/05/2026 12:42
Prueba final
Observaciones posteriores
UMBRAL Y PARÁMETROS
Calculados o ajustados sin consultar la prueba final.
CONTRASTACIÓN ESTADÍSTICA
Bootstrap pareado por bloques de 60 min · 1 000 réplicas · IC 95 %.
Notes: El criterio estadístico fue que el intervalo de ganancia favorable no incluya cero. La división se hizo sobre minutos observados, no por asignación aleatoria. Señalar que las brechas temporales persistieron, por lo que deben examinarse según tarea.

## Slide 12
METODOLOGÍA
Técnicas e instrumentos: ¿qué se midió y con qué evidencia?
Los instrumentos fueron fichas y matrices técnicas de registro; los equipos y programas fueron herramientas.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
12
TÉCNICA
INSTRUMENTO
EVIDENCIA O DATO
Observación tecnológica
Ficha digital de telemetría
RSSI · SNR · MCS · tasa DL · tiempo
Análisis documental
Ficha de control de calidad
Fuentes · duplicados · vacíos · criterios
Experimentación computacional
Ficha funcional + matriz de resultados
Entradas/salidas · modelos · métricas · IC
Registro de alertas
Ficha de condiciones futuras
Estado proxy · horizonte · alerta · resultado
El instrumento estandariza el registro y su verificación; no debe confundirse con el radio, cnMaestro, Python o una biblioteca de ML.
Notes: Respuestas de defensa: el instrumento no es una escala de percepción. Es una estructura tabular y una matriz de control. Identificar los anexos 2 a 6 como evidencia de construcción y aplicación.

## Slide 13
METODOLOGÍA
Validez, consistencia y confiabilidad: respuesta al jurado
Se aplican criterios adecuados a instrumentos técnicos y procedimientos computacionales, no escalas psicométricas.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
13
VALIDEZ DE CONTENIDO / CORRESPONDENCIA
Campos alineados con variables, dimensiones e indicadores; rangos técnicos admisibles; registros trazables a la fuente original.
CONSISTENCIA OPERATIVA
Unidades, formatos y reglas uniformes; mismo procedimiento de integración, depuración, etiquetado y evaluación.
CONFIABILIDAD TECNOLÓGICA
Fuentes preservadas, ejecución determinista, semillas fijas, pruebas funcionales y flujo reproducible.
No corresponde calcular alfa de Cronbach. La tesis NO documenta una validación formal por jueces expertos ni una calibración externa: no debe afirmarse que existió.
Notes: Frase sugerida: Los instrumentos no miden constructos psicológicos, sino datos técnicos. Su validez se fundamentó en la correspondencia operacional; consistencia en reglas uniformes; confiabilidad del proceso en reproducibilidad y pruebas. No afirmar validación externa inexistente.

## Slide 14
METODOLOGÍA
Cadena de trazabilidad: del dato al resultado
Cada inferencia se vincula con una fuente, una transformación, un instrumento y una evidencia.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
14
01
Fuente primaria
90 archivos AP
02
Instrumento
Ficha digital
03
Control
Ficha calidad
04
Proceso
Scripts + parámetros
05
Salida
Matriz / figuras
06
Decisión
Objetivos e hipótesis
EVIDENCIA DOCUMENTADA
Anexos 2–6: campos, criterios, verificaciones, resultados y alertas.
Capítulo IV: métricas, tablas, figuras y decisiones de contraste.
Repositorio público v1.0.0 citado en la tesis: código y productos reproducibles.
Notes: Nota crítica: reproducibilidad del cálculo no equivale automáticamente a exactitud instrumental absoluta ni a validación externa de las etiquetas. La trazabilidad hace auditable el resultado.

## Slide 15
METODOLOGÍA
Operacionalización de variables — variable independiente
VI: sistema inteligente basado en analítica de datos temporales.
Fuente: Tesis, tabla VII (operacionalización); síntesis para exposición.
15
DIMENSIÓN
INDICADORES OPERACIONALIZADOS
INSTRUMENTO
Preparación de datos
Cobertura · completitud · validez · duplicados
Ficha control de calidad
Diagnóstico inteligente
Estados · puntuaciones de anomalía · pruebas superadas
Ficha verificación funcional
Pronóstico temporal
RSSI/MCS/tasa DL; 5, 15 y 30 min
Registro de ejecución de pronósticos
Explicabilidad
Importancia global · consistencia de influencia
Reporte importancia de variables
Definición operacional: artefacto modular cuya implementación se verifica con pruebas funcionales y salidas observables.
Notes: Aclarar la variable independiente como artefacto tecnológico construido, no como tratamiento asignado experimentalmente. En anexo se reproduce la tabla más completa.

## Slide 16
METODOLOGÍA
Operacionalización de variables — variable dependiente
VD: desempeño del diagnóstico y pronóstico operacional.
Fuente: Tesis, tabla VII (operacionalización); síntesis para exposición.
16
DIMENSIÓN
INDICADORES OPERACIONALIZADOS
INSTRUMENTO
Desempeño diagnóstico
Precisión · recall · F1-score · AUC · FP/FN
Matriz de resultados diagnósticos
Precisión del pronóstico
MAE · RMSE · MAPE, según variable y horizonte
Ficha evaluación de pronósticos
Capacidad de anticipación
Recall · precisión alerta · tasa falsas alertas, 15 min
Ficha condiciones futuras
Interpretabilidad
Importancia por permutación · estabilidad
Matriz interpretación de resultados
La mejora no se infiere por implementación: debe observarse en métricas comparadas frente a referentes en prueba temporal.
Notes: Distinguir medición del predictor físico negociado en el radio de rendimiento TCP real. La tasa DL no proviene de una prueba activa de tráfico; no usar throughput de usuario como sinónimo.

## Slide 17
METODOLOGÍA
Matriz de consistencia — lectura funcional
Correspondencia explícita: problema específico → objetivo → hipótesis → indicador → evidencia.
Fuente: Tesis, tabla VIII; matriz íntegra reconstruida en el apéndice.
17
PREGUNTA
OBJETIVO
HIPÓTESIS
EVIDENCIA
P1 · Calidad
OE1 · Construir base
HE1 · Calidad y trazabilidad
Cobertura 65,80 % · completitud 99,54 %
P2 · Integración
OE2 · Diseñar sistema
HE2 · Integración modular
Pruebas funcionales satisfactorias
P3 · Desempeño
OE3 · Comparar
HE3 · Superar referentes
F1, AUC, MAE, RMSE, IC 95 %
P4 · Anticipación
OE4 · Explicar
HE4 · Mayor recall y variables
Alertas a 15 min + permutación
La pregunta general y el objetivo general se evalúan mediante la síntesis de las cuatro decisiones específicas.
Notes: No significa que la matriz original tenga columnas separadas por cada pregunta en cuatro filas. Este cuadro la reordena para exposición sin modificar su contenido. La versión completa está dividida en el apéndice.

## Slide 18
EJE CENTRAL 02
Resultados y contrastación
Cada resultado se presenta con su objetivo, su pregunta y su decisión inferencial.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA · INGENIERÍA DE SISTEMAS
18
Notes: Transición: la metodología hace defendibles los resultados; se contestarán una a una las cuatro preguntas específicas.

## Slide 19
RESULTADOS · OE1
Calidad del conjunto: qué se recuperó y cuánto se conservó
OE1: construir un conjunto temporal depurado, sincronizado y trazable.
Fuente: Tesis, tablas IX–X y sección 4.1.
19
10
marcas temporales duplicadas eliminadas
776
lecturas centinela RSSI/SNR tratadas
117 911
minutos multivariables completos
EVALUACIÓN CORRECTA DEL DENOMINADOR
65,80 % observado
99,54 % completo entre observados
P1 contestada: base técnicamente analizable y trazable, pero con interrupciones de adquisición; no es una serie continua.
Notes: La primera hipótesis se respaldó por trazabilidad y completitud condicional; siempre mencionar también la cobertura temporal para no sobreinterpretar calidad de captura.

## Slide 20
RESULTADOS · OE1
Caracterización del enlace: la señal no cuenta toda la historia
La telemetría permite observar potencia, ruido, adaptación de modulación y tasa negociada.
Fuente: Tesis, tabla X y sección 4.1.2.
20
INDICADOR
MEDIA
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
RANGO
RSSI DL
−75,95 dBm
1,23 dB
−95 a −71 dBm
SNR DL
20,76 dB
1,03 dB
3 a 25 dB
MCS DL
104,54
4,50
100 a 206
Tasa DL
126,66 Mbps
31,97 Mbps
6 a 288 Mbps
Lectura técnica: RSSI relativamente estable; MCS y tasa DL presentan variaciones que justifican el modelado temporal.
Notes: Se muestra estadística descriptiva, no comparación causal. El MCS es código reportado por el dispositivo, no un índice lineal de throughput.

## Slide 21
RESULTADOS · OE2
Implementación verificada: un sistema, cinco funciones
OE2: integrar los módulos en un flujo reproducible y operativamente interpretable.
Fuente: Tesis, tabla XI; sección 4.2.
21
✓
Preparación
Conjunto maestro depurado
✓
Clasificación
Estados y probabilidades
✓
Anomalías
Puntuación y marca binaria
✓
Pronóstico
Valores a 5, 15 y 30 minutos
✓
Evaluación
Métricas, intervalos, importancia
P2 contestada: integración funcional satisfactoria. Una ejecución correcta no equivale a demostrar superioridad estadística.
Notes: HE2 respaldada solo en el plano funcional. Prueba de ejecución no se confunde con validez de estados proxy ni con mejora de clasificación.

## Slide 22
RESULTADOS · OE3
Diagnóstico a 15 minutos: mejora descriptiva, no concluyente
Clasificación del estado futuro (normal, degradado o crítico), frente a persistencia.
Fuente: Tesis, tabla XIV y sección 4.3.2.
22
F1-MACRO — MAYOR ES MEJOR
Persistencia
0.547
HistGradientBoosting
0.575
0,794
AUC multiclase del HGB
0,851
Exactitud del HGB
17 754
casos de prueba
Δ F1-macro = +0,028; IC 95 % [−0,017; 0,046]. Incluye 0 → no se demuestra superioridad estadística del clasificador.
Notes: Una F1-macro mayor no implica prueba concluyente. La persistencia tiene exactitud 0.884; HGB 0.851, con sensibilidad de estados minoritarios. AUC describe discriminación, no aporta prueba de superioridad frente a persistencia.

## Slide 23
RESULTADOS · OE3
Detección de anomalías: priorización de eventos inusuales
Isolation Forest detectó observaciones atípicas; no son automáticamente fallas confirmadas.
Fuente: Tesis, tabla XV y sección 4.3.3.
23
1 093
observaciones marcadas como anómalas
0,93 % de 117 911 registros completos
1 %
Contaminación esperada en el modelo
Parámetro de ajuste, no tasa real de fallas
DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS 1 000 ANOMALÍAS MEJOR PUNTUADAS
Crítico 676
Degradado 121
Normal 203
Lectura correcta: patrones multivariables que requieren revisión técnica y contraste posterior con incidencias verificadas.
Notes: El conjunto de 1,000 es solo el subconjunto de mayores puntuaciones y su distribución se muestra por estado proxy. La detección de anomalía no prueba un incidente real.

## Slide 24
RESULTADOS · OE3
Pronóstico MCS DL: la ganancia más consistente
Comparación de MAE; menor valor implica mejor pronóstico en cada horizonte.
Fuente: Tesis, tabla XVII; sección 4.3.4.
24
5 min
1.282
0.872
15 min
1.281
0.869
30 min
1.295
0.874
Persistencia
Ridge
Mejora MAE frente a persistencia:
31,95 % · 32,10 % · 32,56 %
Bootstrap por bloques: mejoras de MAE y RMSE respaldadas al 95 % en los tres horizontes.
Notes: Esto respalda una mejora predictiva auténtica para MCS DL dentro del caso: los errores se calcularon sobre la prueba temporal y la ganancia de Ridge fue estable. No implica mejora automática para RSSI.

## Slide 25
RESULTADOS · OE3
Pronóstico de tasa DL: mejora útil en capacidad negociada
El indicador proviene de la tasa física reportada por el radio; no representa throughput TCP.
Fuente: Tesis, tabla XVIII; sección 4.3.4.
25
5 min
22.78 Mbps
18.34 Mbps
15 min
22.56 Mbps
18.98 Mbps
30 min
23.12 Mbps
19.66 Mbps
Persistencia
Ridge
Reducción de MAE:
14,97 % a 19,48 %
Ridge fue el modelo con menor MAE en los tres horizontes de prueba.
Notes: Enfatizar distinción: tasa DL física o negociada NO throughput medido en capa de aplicación. La mejora es sobre el indicador radioeléctrico analizado, no sobre QoE ni rendimiento extremo a extremo.

## Slide 26
RESULTADOS · OE3
RSSI: el resultado cambia según la métrica de error
Persistencia gana en MAE; modelos aprendidos pueden reducir RMSE.
Fuente: Tesis, tabla XVI y sección 4.3.4.
26
MAE · 15 MIN · MENOR ES MEJOR
Persistencia
0.499 dBm
Ridge
0.526 dBm
HGB
0.546 dBm
RMSE · 15 MIN · MENOR ES MEJOR
Persistencia
0.978 dBm
Ridge
0.810 dBm
HGB
0.806 dBm
El criterio de “mejor” debe indicar variable, horizonte y métrica; no hay superioridad uniforme.
Notes: El caso RSSI impide declarar superioridad general. Mencionar que RMSE penaliza errores grandes y MAE resume magnitud típica. Contrastar hipótesis con honestidad.

## Slide 27
RESULTADOS · OE3
Respuesta a P3: mejora predictiva selectiva, no universal
El tercer objetivo exige comparar tareas y referentes, no limitarse a una sola métrica.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
27
TAREA
EVIDENCIA
INTERPRETACIÓN
Clasificación a 15 min
F1-macro 0,575 vs 0,547
Mejora descriptiva; IC incluye cero
Anomalías
1 093 observaciones inusuales
Exploratorio; sin verificación de fallas
Pronóstico MCS DL
MAE baja ~32 % con Ridge
Mejora respaldada al 95 %
Pronóstico tasa DL
MAE baja ~15–19 % con Ridge
Mejora respaldada en comparaciones reportadas
Pronóstico RSSI DL
MAE no mejora; RMSE sí
Conclusión dependiente de la métrica
P3 contestada: los resultados identifican exactamente qué funciones aportan valor y cuáles requieren cautela.
Notes: Evitar decir que todo el sistema resultó significativamente superior. HE3 es respaldada parcialmente porque el diagnóstico no superó concluyentemente persistencia aunque varios pronósticos sí mejoraron.

## Slide 28
RESULTADOS · OE4
Alerta a 15 minutos: más degradaciones anticipadas, más falsas alertas
Evento evaluado: estado proxy futuro degradado o crítico.
Fuente: Tesis, tabla XIX y sección 4.4.
28
RECALL DE CONDICIONES NO NORMALES (↑ MEJOR)
Persistencia
35.47 %
HGB
46.71 %
TASA DE FALSAS ALERTAS (↓ MEJOR)
Persistencia
6.10 %
HGB
10.75 %
723 vs 549 degradaciones anticipadas: +174 detecciones, pero +754 falsas alertas (1 742 vs 988).
Notes: Precisión HGB 29,33%; persistencia 35,72%. Recall 46.71 vs 35.47. La tasa de falsas alertas definida entre negativos reales. Estos estados son proxy; no afirmar validación clínica/operativa externa.

## Slide 29
RESULTADOS · OE4
Explicabilidad: ¿qué indicadores sustentan el diagnóstico?
Importancia por permutación: disminución del F1-macro al alterar cada característica.
Fuente: Tesis, tabla XX y sección 4.4.1.
29
SNR DL actual
0.1782
Desv. tasa DL (60 min)
0.0169
RSSI DL actual
0.0131
Media MCS UL (60 min)
0.0081
Tasa DL rezago 5 min
0.0054
El SNR DL es el predictor más influyente; la importancia expresa dependencia del modelo, NO causalidad física.
Notes: P4: el sistema identifica rasgos influyentes, pero no la causa física del incidente. Los estados proxy fueron construidos usando SNR, RSSI, MCS y tasa, lo que hace necesaria validación externa para juzgar su utilidad diagnóstica real.

## Slide 30
SÍNTESIS
Cuatro preguntas de investigación: respuestas directas
La trazabilidad impide dejar resultados dispersos en figuras y tablas.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
30
PREGUNTA
RESPUESTA CUANTIFICADA
ALCANCE
P1 · ¿Qué calidad?
118 458 minutos observados; 117 911 completos; 65,80 % de cobertura
Suficiente para análisis condicionado por vacíos
P2 · ¿Cómo integrar?
Cinco funciones verificadas y flujo reproducible
Integración funcional conseguida
P3 · ¿Qué desempeño?
Ridge mejora MCS y tasa; clasificación no concluyente; RSSI mixto
Mejora específica, no universal
P4 · ¿Qué anticipa y qué influye?
46,71 % recall, 10,75 % falsas alertas; SNR DL principal
Apoyo preventivo con restricciones
Con los cuatro objetivos respondidos, el objetivo general se alcanza en la construcción y evaluación del sistema; la hipótesis general obtiene respaldo parcial.
Notes: Responder en este orden ante el jurado. Separar el logro del objetivo de desarrollar el artefacto de la decisión de hipótesis de superioridad.

## Slide 31
CONTRASTACIÓN
Prueba y decisión de las hipótesis
Regla: para mejoras comparativas, IC 95 % favorable excluye cero; para construcción, evidencia funcional.
Fuente: Tesis, tabla XXI y sección 4.7.
31
HIPÓTESIS
EVIDENCIA PARA LA DECISIÓN
DICTAMEN
HE1
Conjunto depurado y trazable; completitud 99,54 %
Respaldada
HE2
Módulos integrados y salidas funcionales reproducibles
Respaldada
HE3
MCS y tasa mejoran; F1 no concluyente, RSSI mixto
Parcial
HE4
Mayor recall y explicación, más falsas alertas, etiquetas proxy
Parcial
HG
No hay mejora significativa integral en todas las tareas
Respaldo parcial
«Respaldo parcial» es una conclusión metodológicamente necesaria: identifica con precisión los efectos respaldados y los límites de inferencia.
Notes: Si el jurado pregunta si respaldo parcial invalida la tesis: no. La hipótesis es contrastada con evidencia y muestra condiciones específicas de aporte; cambiar la hipótesis después de observar los resultados para forzar aceptación sería metodológicamente inadecuado.

## Slide 32
DISCUSIÓN
Aporte científico y tecnológico de una investigación en campo
La contribución principal es un procedimiento reproducible sometido a contrastación, no un algoritmo nuevo.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
32
APORTE CIENTÍFICO
Evidencia específica sobre qué indicadores y modelos ofrecen ganancia predictiva en un radioenlace rural altoandino, con resultados negativos y positivos documentados.
APORTE METODOLÓGICO
Integración de telemetría, controles de calidad, características causales, prueba cronológica, referentes simples y bootstrap por bloques.
APORTE TECNOLÓGICO
Artefacto modular para clasificar, priorizar anomalías, pronosticar indicadores e interpretar alertas orientadas a supervisión técnica.
No generaliza automáticamente a todos los enlaces: aporta evidencia de caso y una metodología transferible con recalibración.
Notes: Importancia: pasar de simulaciones y propuestas puramente teóricas a investigación con telemetría operacional real y proceso auditado. No negar el valor de otros enfoques ni afirmar que esta es la primera investigación real en la UNC.

## Slide 33
PROYECCIÓN UNC
Una línea de investigación a desarrollar con escenarios reales
Propuesta de ruta académica a partir de esta tesis; no se presenta como política institucional ya aprobada.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
33
1
Infraestructura existente
Radioenlaces en servicio con permisos y trazabilidad
2
Datos observables
Telemetría longitudinal, calidad y bitácoras
3
Contraste riguroso
Baselines, validación temporal y métricas operativas
4
Transferencia
Herramientas reproducibles, publicaciones y formación
La innovación institucional propuesta es investigar sobre operación real, sin exigir necesariamente infraestructura adicional para cada proyecto.
Extensiones posibles: validación de incidencias, condiciones atmosféricas, deriva temporal, alertas calibradas y replicabilidad entre periodos.
Notes: No afirmar institucionalización de una nueva línea. Formular como oportunidad para el laboratorio y la UNC: proyectos longitudinales sobre infraestructura existente, con datos reproducibles y rigor observacional.

## Slide 34
CONCLUSIONES
Conclusiones por objetivo específico
Cada conclusión responde a una pregunta y delimita la fuerza de la evidencia.
Fuente: Tesis, capítulo VI.
34
OE1 · Conjunto temporal
117 911 registros multivariables completos; alta consistencia entre los observados; cobertura temporal incompleta.
OE2 · Sistema integrado
Preparación, clasificación, anomalías, pronóstico y explicabilidad verificadas funcionalmente.
OE3 · Desempeño comparado
Mejora robusta en MCS y tasa DL; sin superioridad uniforme en RSSI ni clasificación multiclase.
OE4 · Anticipación
46,71 % de condiciones proxy no normales anticipadas a 15 min; 10,75 % de falsas alertas; SNR DL principal.
Conclusión general: artefacto reproducible y útil como apoyo técnico; hipótesis general respaldada parcialmente.
Notes: No leer literalmente cada fila: sintetizar cada objetivo en menos de 25 segundos. Señalar que lograr objetivos no equivale a aceptar íntegramente hipótesis.

## Slide 35
RECOMENDACIONES
Recomendaciones según evidencia y limitaciones
Las siguientes acciones fortalecen la aplicabilidad sin desvirtuar el estudio terminado.
Fuente: Tesis, capítulo VI.
35
01
Bitácora digital sincronizada
Confirmar fallas, mantenimientos y cambios de configuración para validar etiquetas.
02
Continuidad de adquisición
Capturar nuevas estaciones y condiciones sin ocultar vacíos de telemetría.
03
Calibración operativa
Ajustar umbrales y balance entre recall y carga de falsas alertas.
04
Extensión controlada
Validación externa cuando sea factible, con recalibración por radio y contexto.
05
Modelos adicionales
Solo cuando exista evidencia suficiente de incidentes; valorar explicabilidad y costo.
Notes: La investigación actual no queda invalidada por falta de otros radioenlaces; las recomendaciones se orientan a fortalecer validación externa, anotación de incidencias y adopción gradual.

## Slide 36
CIERRE DE SUSTENTACIÓN
Del registro al diagnóstico defendible
La relevancia científica consiste en saber qué mejora, cuánto mejora, bajo qué condiciones y con qué evidencia.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA · INGENIERÍA DE SISTEMAS
36
APORTE REPRODUCIBLE
Telemetría real · Trazabilidad · Validación temporal · Resultados contrastados
Notes: Cierre: evitar una afirmación triunfalista. Argumentar que se estableció una ruta de investigación de ingeniería de sistemas a partir de datos del mundo real y resultados auditablemente limitados.

## Slide 37
MATERIAL DE RESPALDO
Matrices y argumentos de defensa
Apéndice para preguntas del jurado: operacionalización, consistencia y límites de validez.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA · INGENIERÍA DE SISTEMAS
37
Notes: Estas diapositivas se conservan como apoyo de preguntas y no necesariamente deben proyectarse durante la exposición principal.

## Slide 38
APÉNDICE
Tabla VII — operacionalización detallada · variable independiente
Reorganización tipográfica para proyección; se mantienen dimensiones, indicadores y técnicas/instrumentos de la tesis.
Fuente: Tesis, tabla VII.
38
DIMENSIÓN
INDICADORES
TÉCNICA E INSTRUMENTO
Preparación de datos
Cobertura temporal (%); completitud multivariable (%); registros válidos (%); duplicados, centinelas e inconsistencias.
Análisis de datos; ficha de control de calidad.
Diagnóstico inteligente
Estados operacionales clasificados; puntuación de anomalía; anomalías detectadas; pruebas funcionales superadas.
Experimentación computacional; ficha de verificación funcional.
Pronóstico temporal
Valores pronosticados de RSSI, MCS y tasa DL física; horizontes; modelos predictivos ejecutados.
Experimentación computacional; registro de ejecución de pronósticos.
Explicabilidad del sistema
Importancia global de variables; influencia de indicadores; consistencia de explicaciones.
Análisis de explicabilidad; reporte de importancia e influencia.
Variable: sistema inteligente basado en analítica de datos temporales. Definición: artefacto modular verificado mediante pruebas funcionales.

## Slide 39
APÉNDICE
Tabla VII — operacionalización detallada · variable dependiente
Reorganización tipográfica para proyección; indicadores medidos sobre prueba cronológica.
Fuente: Tesis, tabla VII.
39
DIMENSIÓN
INDICADORES
TÉCNICA E INSTRUMENTO
Desempeño diagnóstico
Precisión, recall, F1-score, AUC, tasa de falsos positivos y falsos negativos.
Análisis comparativo; matriz de resultados diagnósticos.
Precisión del pronóstico
MAE, RMSE, MAPE y error según horizontes para RSSI, MCS y tasa de datos DL.
Análisis predictivo; ficha de evaluación de pronósticos.
Capacidad de anticipación
Horizonte 15 min; condiciones no normales anticipadas; recall/precisión; falsas alertas; no detectadas.
Análisis temporal de condiciones futuras; ficha de evaluación de alertas.
Interpretabilidad de resultados
Características influyentes; disminución media de F1-macro por permutación; variabilidad entre repeticiones.
Análisis de explicabilidad; matriz de interpretación.
Variable: desempeño del diagnóstico y pronóstico operacional. Referentes y métricas de prueba: base de contraste de la hipótesis general.

## Slide 40
APÉNDICE
Tabla VIII — matriz de consistencia · nivel general
Matriz original reorganizada en campos para conservar legibilidad durante la sustentación.
Fuente: Tesis, tabla VIII, fila del problema general.
40
PROBLEMA GENERAL
¿En qué medida el sistema mejora el diagnóstico y pronóstico del desempeño operacional?
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema basado en analítica temporal para mejorar diagnóstico y pronóstico.
HIPÓTESIS GENERAL
El sistema mejora significativamente el diagnóstico y pronóstico frente a métodos convencionales y modelos de referencia.
VARIABLE INDEPENDIENTE
VARIABLE DEPENDIENTE
Sistema inteligente basado en analítica de datos temporales
Desempeño del diagnóstico y pronóstico operacional
Metodología: cuantitativa · aplicada · predictiva · no experimental longitudinal · hipotético-deductiva con ciencia del diseño.

## Slide 41
APÉNDICE
Tabla VIII — matriz de consistencia · objetivos 1 y 2
Alineación explícita entre formulación, evidencia e instrumento.
Fuente: Tesis, tabla VIII, P1–P2 / OE1–OE2 / HE1–HE2.
41
PROBLEMA ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO
HIPÓTESIS ESPECÍFICA
P1. ¿Qué calidad y comportamiento temporal presenta la telemetría después de su integración, sincronización y depuración?
OE1. Construir un conjunto temporal mediante integración, sincronización, depuración y control de calidad.
HE1. Obtener conjunto trazable, consistente, técnicamente válido y con alta completitud entre minutos observados.
P2. ¿Cómo diseñar e implementar clasificación, detección de anomalías y pronóstico temporal?
OE2. Diseñar e implementar un sistema inteligente que integre clasificación, anomalías y pronóstico.
HE2. El diseño modular permitirá integrar preparación, clasificación, anomalías y pronóstico temporal.
OE1: análisis de datos y control de calidad. OE2: ciencia del diseño y pruebas funcionales; fichas técnicas y matriz de verificación.

## Slide 42
APÉNDICE
Tabla VIII — matriz de consistencia · objetivos 3 y 4
Se explicita la lógica comparativa y la salida de alertas con etiquetas proxy.
Fuente: Tesis, tabla VIII, P3–P4 / OE3–OE4 / HE3–HE4.
42
PROBLEMA ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO
HIPÓTESIS ESPECÍFICA
P3. ¿Qué desempeño diagnóstico y predictivo alcanza el sistema frente a métodos convencionales y modelos de referencia?
OE3. Comparar desempeño diagnóstico y predictivo con métodos convencionales y modelos de referencia.
HE3. Mayor F1-macro que persistencia, menor MAE y RMSE en al menos un indicador y AUC multiclase reportado.
P4. ¿Con qué capacidad anticipa degradaciones y qué indicadores influyen más en los resultados?
OE4. Determinar capacidad de anticipación e identificar indicadores más influyentes.
HE4. Mayor proporción de condiciones futuras no normales anticipadas que persistencia a 15 min y características influyentes identificadas.
OE3: evaluación temporal comparativa. OE4: análisis de alertas y explicabilidad. Indicadores: F1/AUC/MAE/RMSE, recall y falsas alertas.

## Slide 43
APÉNDICE
Preguntas previsibles del jurado y respuestas metodológicas
Respuestas fieles a las limitaciones reconocidas y a los instrumentos efectivamente empleados.
Fuente: Tesis de Tamay Nuñez (2026).
43
PREGUNTA
RESPUESTA
¿Por qué no alfa de Cronbach?
No son cuestionarios psicométricos: son fichas técnicas con campos y reglas verificables.
¿Cuál es la validez?
Correspondencia con operacionalización y controles técnicos; no afirmar jueces externos no documentados.
¿Son fallas reales los estados?
No. Son etiquetas proxy; se requiere bitácora confirmatoria para validación externa.
¿Por qué un solo enlace?
Estudio de caso real; resultados delimitados al escenario; metodología reproducible con recalibración.
¿Por qué hipótesis parcial?
Las mejoras de MCS/tasa están respaldadas, pero F1 y RSSI no presentan superioridad uniforme.